1. System plików w Linux.

System plików tworzy mechanizm bezpośredniego przechowywania i dostępu do danych na zapisanych dyskach. Na potrzeby Linux’a stworzony został system plików ext (Extended File System).

System plików Linux’a w przeciwieństwie do windowsowych nie dzieli przestrzeni dyskowej na dyski logiczne – w ramach niego jest dostępny tylko jeden katalog główny z hierarchiczną strukturą katalogów.

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=bRKgd303Ceo

Katalog główny to „/”.

Uzupełnij zdania:

/bin - zawiera standardowe narzędzia (polecenia) systemu Linux.

/boot – jądro systemu Linux

/etc – zawiera pliki konfiguracyjne systemu.

/home – foldery domowe użytkowników (bez root’a)

/root - folder domowy administratora systemu.

/sbin. - polecenia służące do administrowania systemem.

2. Plik fstab.

Znajdź na maszynie z systemem Linux Server plik /etc/fstab i otwórz go w edytorze tekstu (PPM->gedit).

Wstaw tutaj screen’a z jego zawartością.

Opisz co to jest sda1, sda2, sda3?

…………….

………….

3. Interpreter poleceń.

Jądro systemu operacyjnego (kernel) zapewnia zarządzanie pamięcią i procesami, dostępem do zgromadzonych danych itp. Za komunikację z użytkownikiem jest odpowiedzialna powłoka systemu operacyjnego (shell), zwana także interpreterem poleceń. Zadaniem powłoki jest wykonywanie poleceń konsolowych.

W systemie Linux najczęściej są używane następujące powłoki systemowe:

Uzupełnij zdania:

- sh (shell) – powłoka stworzona dla systemów Unix przez Stephena Bourne’a.

- rsh - …………………………………………………………………………………………………………….

- csh - ……………………………………………………………………………………………………………

- ksh - …………………………………………………………………………………………………………..

-/bin/bash - ……………………………………………………………………………………………………. – Domyślna powłoka systemu Linux.

Wykonaj w terminalu następujące polecenie (duże litery mają znaczenie):

echo $SHELL

Co wyświetli się? ………………………………………………………………………….

4. Pakiety systemu Linux.

Instalacja oprogramowania w systemie Linux wygląda nieco inaczej niż w systemach Windows – oprogramowanie jest rozprowadzane jako pakiety dystrybucyjne, programy instalacyjne lub kody źródłowe do samodzielnej kompilacji.

Pakiety to odpowiednio przygotowane archiwa w formie binarnej, zawierające pliki z oprogramowaniem. Dodatkowo zawierają one także specjalne metadane, które umożliwiają automatyczne skonfigurowanie programu po instalacji, oraz dokumentację danej paczki.

Istnieją różne rodzaje pakietów dystrybucyjnych (w zależności od dystrybucji Linux’a):

- rpm – Red Hat CentOS OpenSUSE. (w jakim systemie),

- deb – DeBian, Ubuntu (w jakim systemie),

- tgz - Mint(w jakim systemie).

W każdej dystrybucji systemu jest dołączane oprogramowanie do zarządzania pakietami dystrybucyjnymi, które pozwala na pobieranie, instalowanie, aktualizowanie i usuwanie pakietów.

Różne narzędzia do instalacji programów:

- apt (Advanced Packaging Tool) w dystrybucji Debian, Ubuntu.

- urpmq - Mandriva,

- pkgtool – Slackware,

- rpm, yum – SUSE.

Na maszynie z systemem Linux Ubuntu Server (powłoka Gnome) uruchom menedżer pakietów dla trybu graficznego i zainstaluj Chroma (Podgląd u góry po lewej –Wyświetl programy kropki na dole – Pakiety – Internet – Chromium web browser, open-source version Chrome).

Wstaw tutaj screen’a

Istnieją na co najmniej trzy rodzaje instalacji:

- z pakietów dystrybucyjnych,
- za pomocą pliku binarnego
- poprzez kompilację.

Instalacja poprzez kompilacje:

Rozpakowane archiwum trzeba skompilować. Zaleca się na początku użyć polecenia ./configure to polecenie uruchomi program, który sprawdza czy w systemie są odpowiednie biblioteki i ostrzega przed możliwymi błędami kompilacji. Tworzy również plik konfiguracyjny dla instalacji. Następnie wpisujemy make w celu kompilacji plików źródłowych. Jeśli nie pojawiły się błędy wpisujemy make install które zainstaluje skompilowane pliki. Aby odinstalować oprogramowanie używamy polecenia make uninstall.

Instalacja poprzez pakiety:

Pakiety to skompilowane źródła. Pakiety mogą mieć różną postać, w zależności od dystrybucji i sposobu zarządzania nimi.

RPM: 
rpm -i nazwa_pakietu.rpm - instalacja 
rpm -q nazwa_pakietu.rpm - wyświetla informacje o pakiecie 
rpm -r nazwa_pakiety.rpm - usunięcie 
DEB: 
dpkg -i nazwa_pakietu.deb - instalacja 
apt-get remove nazwa_pakietu.deb - usunięcie 
dpkg --info nazwa_pakietu.deb - wyświetla informacje o pakiecie 
dpkg --reconfigure nazwa_pakietu.deb - ponowna konfiguracja pakietu 
dpkg --list nazwa_pakietu.deb - wyświetlenie listy pakietów o podanym wzorcu nazwy 
dpkg --unpack nazwa_pakietu - rozpakowanie pakietu 
TGZ: 
installpkg nazwa_pakietu.tgz - instalacja 
removepkg nazwa_pakietu.tgz – usunięcie

5. Konfiguracja interfejsów sieciowych.

W systemie Linux Server wykrywanie sprzętu jest w dużym stopniu zautomatyzowane. Podczas instalacji system wykrywa kartę sieciową oraz inne urządzenia sieciowe.

W ustawieniach maszyny wirtualnej Linux Server ustaw dwie karty sieciowe. Pierwszą ustaw na Bridget a drugą na sieć wewnętrzną. Włącz maszynę. Ustaw karty w Linux’ie następująco: Kartę z adresem DHCP zostaw bez zmian „enp0s3”, natomiast w drugiej enp0s8, adres IP ustaw na 192.168.0.1 (jak ustawić ->Podgląd – po lewej u góry, kwadraciki – wyświetl programy, narzędzia sieciowe).

Konfiguracja karty sieciowej w terminalu.

1.Uruchom terminal i wpisz polecenie ifconfig, oczywiście będąc zalogowanym na koncie root’a.

Wstaw tutaj screen’a z jego zawartością.

Co oznacza linijka z poleceniem inet addr?

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. W terminalu wpisz polecenie ip addr

Wstaw tutaj screen’a z jego zawartością.

oraz ip route.

Wstaw tutaj screen’a z jego zawartością.